| Connaissance(s) : Solutions techniques Prototype, maquette Echelles | Capacité(s) : Modifier une représentation numérique d’un volume simple avec un logiciel de conception assistée par ordinateur Participer à la réalisation de la maquette d’un objet technique Transférer les données d’un plan sur une maquette ou dans la réalité |
| --- | --- |
| Compétences B2i | [41] C.3.6 Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient de ses limites. |
| Ressources à disposition des élèves : Une maquette virtuelle Solidworks 2006 SP4.1 de l’abri de jardin Des fichiers des pièces qui constituent cette maquette Une fiche de travail Des fichiers d’usinage CFAO |

# Déroulement de la séance

- Situer l’activité « modeleur » dans la séance de cours.

# On se situe dans l’approche « L’analyse et la conception de l’objet technique » et dans « les processus de réalisation d’un objet technique »

# Le support est un abri de jardin en kit. Les modifications à effectuer sont notées sur un document.

Pendant qu’une équipe découpe des plaques en bois, une autre usine les poteaux de l’abri. Une 3ème découpe le toit et la dalle en PVC. Les 3 autres équipes modifient la maquette virtuelle de leur abri.

- Décrire précisément l’activité de l’élève.

Ouverture des documents Solidworks

Les fichiers sont enregistrés sur le serveur. L’élève les ouvre et les enregistre dans son dossier personnel

En suivant la fiche de travail, il modifie les pièces

Il reconstitue l’assemblage et enregistre son travail

# Usinage des pièces avec une machine à commande numérique

Les élèves positionnent la pièce à usiner sur la machine, lancent l’usinage, font les finitions et contrôlent les dimensions

# Découpe des plaques avec une scie circulaire

Après calcul des dimensions à l’échelle 1/20e les élèves, munis des dimensions des plaques à découper, débitent les pièces en série dans du balsa

# Découpe des toits à la cisaille

Après calcul, les élèves découpent les pièces et contrôlent leur travail

- Indiquer, sous forme d’un commentaire, la plus-value des TIC dans ce cadre par rapport aux autres « techniques ».

Les modifications apportées aux pièces se voient immédiatement sur la maquette de l’abri. Ceci permet une autocorrection de l’élève s’ il a oublié une pièce à modifier.

La mise en œuvre d’une machine à commande numérique fait prendre conscience à l’élève de la chaîne d’informations qui circule et de l’importance de l’exactitude des données informatiques pour le résultat final

# Documents professeurs

# Le dispositif adopté

Les élèves sont répartis en équipe

Ils sont en possession des documents ressources : Fiches de travail, fichiers informatiques…

Ils résolvent le problème posé

A la fin de la séance, chaque équipe, par l’intermédiaire de son rapporteur apporte sa solution

On compare les solutions trouvées

On commentera les solutions en sélectionnant les plus appropriées

- Planning de la séance avec identification de l’activité « modeleur ».

Le professeur propose aux élèves la synthèse de la séance précédente

Les élèves toujours  répartis en équipes de 4

| Equipes | Activités |
| --- | --- |
| Equipe 1 | Cfao Usinage des poteaux | Par rotation |
| Equipe 2 | Découpe des plaques |  |
| Equipe 3 | Découpe du toit |  |
| Equipe 4 | Modification des fichiers Solidworks |
| Equipe 5 | Modification des fichiers Solidworks |
| Equipe 6 | Modification des fichiers Solidworks |

La rotation des équipes 1, 2, 3 avec les équipes 4, 5, 6 se fait à mi-séance

- Le résultat attendu (prévoir les étapes intermédiaires si nécessaire)

Des documents Solidworks complétés

Des pièces débitées et ou usinées prêtes à être assemblées

- Le logiciel et sa version, préconisations et conseils

Solidworks 2006 SP4

Charlygraal pour l’usinage

# Les documents pour l’élève

Un fichier Solidworks enregistré

# Text boxes

Thème de la séance : Modifier une partie d’une structure.