| Les systèmes automatiques | 4EME |
| --- | --- |

1-Observation du fonctionnement

L’objet technique étudié est une maquette de portail automatique coulissant.

Lancer le fonctionnement de la maquette.

Décrire ci-dessous le fonctionnement observé :

Le portail est fermé et l’utilisateur demande l’ouverture avec la télécommande ; le moteur se met en route pour ouvrir le portail ; le portail étant ouvert, le véhicule rentre; une fois à l’intérieur, l’utilisateur demande la fermeture avec la télécommande, le moteur se met alors en route dans l’autre sens pour fermer le portail.

2-Analyse fonctionnelle

Compléter ci-dessous le schéma fonctionnel de la maquette du  portail automatique  en utilisant les propositions suivantes: (ressources: didapage maquette systèmes automatiques, observation du fonctionnement)

alimenter en énergie / recevoir la demande d’ouverture ou de fermeture /

capteur fin de course portail ouvert / crémaillère /  télécommande

# Text boxes

Capteur fin de course portail ouvert

Télécommande

Capteur infrarouge (récepteur)

Crémaillère

pignon

Moteur électrique

Détecte la position du portail

Traiter les informations

Alimenter en énergie

Demander l’ouverture ou la fermeture du portail

Recevoir la demande d’ouverture ou de fermeture

Mettre en mouvement le portail

Permet l’accès ou la sortie d’un espace privé

SOLUTIONS TECHNIQUES

(nom de l’élément)

FONCTIONS TECHNIQUES

(verbe à l’infinitif)

FONCTION D’USAGE

(verbe à l’infinitif)

Capteur fin de course portail fermé

batterie

interface

3-Que se passe-t-il quand l’utilisateur demande l’ouverture pour rentrer?

Compléter la fiche avec les vignettes  à découper des composants et coller-les à l’endroit qui convient pour mettre en évidence le flux d’information et le flux des matières et d’énergie au sein du système automatisé en fonctionnement

Le portail est ouvert

Le véhicule peut rentrer…

Le portail est fermé,

L’utilisateur demande l’ouverture avec la télécommande

Un ordre de commande est envoyé

Chaîne d’information

Informations issues de l’utilisateur ou du système

Vignette à coller

Chaîne d’énergie

Vignette à coller

Fils électriques

Vignette à coller

Vignette à coller

Vignette à coller

Vignette à coller

TRANSMETTRE

CONVERTIR

DISTRIBUER

ALIMENTER

COMMUNIQUER

TRAITER

ACQUERIR

Vignette à coller

Vignette à coller

Vignette à coller

1

2

3

4

Fils électriques

L’action s’exécute :

le portail est en mouvement

Capteur infrarouge

Pignon-crémaillère

interface

batterie

Moteur électrique