| Les systèmes automatiques | 4EME |
| --- | --- |

1-Observation du fonctionnement

L’objet technique étudié est une maquette de portail automatique coulissant.

Lancer le fonctionnement de la maquette. Décrire ci-dessous le fonctionnement observé :

Le portail est  fermé et un véhicule arrive à l’entrée ; il est détecté par un capteur extérieur et  le moteur se met en route pour ouvrir le portail. ; le portail étant ouvert, le véhicule rentre et le capteur intérieur détecte le passage du véhicule, le moteur se met alors en route dans l’autre sens pour fermer le portail.

2-Analyse fonctionnelle  (ressources: didapage, observation du fonctionnement)

Compléter ci-dessous le schéma fonctionnel de la maquette du  portail automatique  en utilisant les propositions suivantes:

batterie /  détecter un véhicule qui veut rentrer ou qui sort /  capteur fin de course portail ouvert

pignon / capteur ultrasons intérieur

# Text boxes

Capteur fin de course   portail ouvert

Capteur ultrasons intérieur

Capteur ultrasons extérieur

crémaillère

pignon

Moteur électrique

Détecte la position du portail

Traiter les informations

Alimenter en énergie électrique

Détecter un véhicule qui est à l’intérieur ou un véhicule qui veut sortir de  l’intérieur

Détecter un véhicule qui veut rentrer ou qui sort

Mettre en mouvement le portail

Permet l’accès ou la sortie d’un espace privé

SOLUTIONS TECHNIQUES

(nom de l’élément)

FONCTIONS TECHNIQUES

(verbe à l’infinitif)

FONCTION D’USAGE

(verbe à l’infinitif)

Capteur fin de course   portail fermé

batterie

interface

3-Que se passe –t-il quand un véhicule arrive et souhaite rentrer?

Compléter la fiche avec les vignettes  à découper des composants et coller-les à l’endroit qui convient pour mettre en évidence le flux d’information et le flux des matières et d’énergie au sein du système automatisé en fonctionnement

Le portail est ouvert

Le véhicule peut rentrer…

Le portail est fermé,

Un véhicule arrive….

Un ordre de commande est envoyé

Chaîne d’information

Informations issues de l’utilisateur ou du système

Vignette à coller

Chaîne d’énergie

Vignette à coller

Fils électriques

Vignette à coller

Vignette à coller

Vignette à coller

TRANSMETTRE

CONVERTIR

DISTRIBUER

ALIMENTER

COMMUNIQUER

TRAITER

ACQUERIR

Vignette à coller

Vignette à coller

Vignette à coller

1

2

3

4

Fils électriques

L’action s’exécute :

le portail est en mouvement

Pignon-crémaillère

interface

batterie

Moteur électrique

Capteur ultrason entrée