| Les systèmes automatiques | 4EME |
| --- | --- |

1-Observation du fonctionnement

L’objet technique étudié est une maquette de robot tondeuse.

Lancer le fonctionnement de la maquette. Décrire ci-dessous le fonctionnement observé :

Le robot est à l’arrêt ; on lance son fonctionnement pour tondre la pelouse, il se déplace en marche avant avec la lame de coupe en fonctionnement. Dès qu’il rencontre un obstacle, il recule puis change de direction et repart.

2-Analyse fonctionnelle

Compléter ci-dessous le schéma fonctionnel de la maquette du  portail automatique  en utilisant les propositions suivantes: (ressources: didapage maquette systèmes automatiques, observation du fonctionnement)

Moteurs / alimenter en énergie / capteur à contact droit / lame de coupe / pignons/ détecter un obstacle

# Text boxes

Moteur

Capteur à contact gauche

pteur Ultra………….son intérieur

Capteur à contact droit

Roues

Pignons

Moteurs

Couper la pelouse

Traiter les informations

Alimenter en énergie

batterie

Détecter un obstacle

Se déplacer

Tondre la pelouse en autonomie

SOLUTIONS TECHNIQUES

(nom de l’élément)

FONCTIONS TECHNIQUES

(verbe à l’infinitif)

FONCTION D’USAGE

(verbe à l’infinitif)

Lame de coupe

Batterie

Interface

3-Que se passe –t-il quand le robot rencontre un obstacle?

Compléter la fiche avec les vignettes  à découper des composants et coller-les à l’endroit qui convient pour mettre en évidence le flux d’information et le flux des matières et d’énergie au sein du système automatisé en fonctionnement

Le robot a reculé, ….

Le robot se déplace et tond la pelouse, il rentre en contact avec un obstacle…

Un ordre de commande est envoyé

Chaîne d’information

Informations issues de l’utilisateur ou du système

Vignette à coller

Chaîne d’énergie

Vignette à coller

Fils électriques

Vignette à coller

Vignette à coller

Fils électriques

Vignette à coller

TRANSMETTRE

CONVERTIR

DISTRIBUER

ALIMENTER

COMMUNIQUER

TRAITER

ACQUERIR

Vignette à coller

Vignette à coller

Vignette à coller

L’action s’exécute:

le robot recule

interface

Capteur infrarouge

Moteur électrique

Pignons

Délimiter la zone à tondre

1

2

3

4

Capteur à contact